# Результаты расчета

Расчет колонны постоянного сечения

### 1. - Исходные данные:

Тип материала конструкции:  Стальная

Условия закрепления  Защемление - Защемление

| Наименование элемента | Сечение |
| --- | --- |
| Колонна | Двутавр (К) ГОСТ 26020-83 |
| Низ | N 26К1 |

Коэффициент условий работы конструкций  Gc= 1.0

Коэффициент надежности по назначению  Gn= 1.0

Колонна однопролетной рамы

Высота колонны (h) 8.3 м

Расчетные нагрузки на колонну:

| Наименование нагрузки | Величина | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| - от ограждающих конструкций (q1) | 0.15 | тс/п.м. |
| - ветровая (Pw1) | 0.038 | тс/п.м. |
| - сосредоточенная горизонтальная (P1) | 0 | тс |
| - сосредоточенная вертикальная (P3) | 0 | тс |
| - сосредоточенная на консоль (P5) | 0 | тс |

### 2. - Выводы:

Колонна постоянного сечения,    Закрепление в пролете - В двух местах

Нагрузки в сечении     M= 13.5 тс*м   Q= 2.1 тс   N= 45.8 тс

Сечение:  Двутавр (К) ГОСТ 26020-83  N 26К1   Ry= 2350 кг/см2

По прочности размеры сечения ДОСТАТОЧНЫ

Коэффициент использования по прочности  0.94

По устойчивости в плоскости рамы размеры сечения ДОСТАТОЧНЫ

Коэффициент использования устойчивости 0.88, гибкости 0.23

По устойчивости из плоскости рамы размеры сечения ДОСТАТОЧНЫ

Коэффициент использования устойчивости 0.91, гибкости 0.26

Расчет проведен согласно СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".

http://www.basegroup.su 
e-mail: basegroup@mail.ru