Расчет элементов каркаса.

Здание основного склада – одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами в осях 42,0 х 114,0 м, высота до низа несущих конструкций 8,3м  со встроенным двухэтажным административно-бытовым блоком.

Здание каркасное с рамно-связевой схемой. Сетка колонн в складском помещении – 12,0 х 6,0 м, в административно-бытовом – 6,0 х 6,0 м.

Основными несущими конструкциями являются металлические балки, прогоны и колонны из металлопроката.

Исходные данные:

- пролет здания 12,0м;

- номинальная высота здания  - 9,0м;

- колонны постоянного сечения;

- снеговой район  I  вес снегового покрова 0,050тс/м²;

- ветровой район  III,  зона А скоростной напор ветра  0,038тс/м²;

- сейсмичность до 5 баллов;

- шаг колонн 6,0м;

- постоянная нагрузка на покрытие – 0,15тс/м²;

Подсчитаем нагрузки на крайнюю колонну в складской части здания

Грузовая площадь 6/2х12/2х2=36,0м2 .

Проверим балку  длиной  12,0м при наибольшей равномерной  нагрузке

q=(0,15 +0,05х1,4)х 1,0х6,0=1,32т/пм =13,2кг/псм.

Металлические прогоны 20х6х8/12=80кг/пм=0,08кг/псм.

- q= 13,2+0,08=14,0 кг/псм.

Допустимый прогиб для балки 1/250, тогда

- f =1200/250=4,80см.

прогиб балки с равномерно распределенной  нагрузкой определяем по формуле:

f= (5/384)х(qхL³хL)/EхJ= или < 4,8

[J]= (5/384)х(14,0х1200³ х 1200)/(2100000х4,8) =59999см4   - это соответствует балке  из  двутавра 55Б2 (J=62790см4).

Проверим прогиб

-  f=  (5/384)х(14,0х1200³х1200)/(2100000х62790)= 2,87см.